MG-201大樓管理系統(組合式)配接圖

(管理員話機)           (電 源)

組合式主機尺寸:長133mm 寬259mm高55mm

(4P)        (3P專用線)                  (6P連結線)

彈簧線

(組合式)連結配接安裝

NO.1

NO.2

NO.3

電 鎖            ML-200       　                     BT             BT             BT

電源

專用線            － －R            －R            －R

KL                                KL1            KL1            KL1

NO.3           NO.2            NO.1

ＭＧ－２０１大樓管理系統 使用安裝方法：                   線路配接安裝圖

１. 按ＭＧ－２０１線路配接圖安裝．

２. 安裝時ＭＧ－２０１Ａ１之管理員話機需接在主機（ＭＧ－２０１）之ＴＥＬ位置

上，內附電源專用線為開鎖整流器ＰＯＷＥＲ與ＭＧ－２０１主機電源連接用．

３. 安裝開鎖整流器時，請取出ＭＧ－２０１Ａ１內之電源專用線，一端接於主機ＭＧ

－２０１內之電源位置上，一端接於開鎖整流器ＭＬ－２００（ＰＯＷＥＲ）內之

３Ｐ端子位置上即完成電源連接安裝．

４. Ｐ１．Ｐ２為擴充連接端子，安裝時需要內附６芯專用連接線安裝，每一台主機內

（ＭＧ－２０１）包裝都有附加，如果安裝只有一台１２迴路之主機者無須使用．

５. 分機ＭＧ－２００Ｂ話機安裝時，Ｔ接點接到主機ＭＧ－２０１的（號碼）端位置，

Ｒ接點接到負端（－）的位置即可．

６. 分機呼叫主機：拿起分機ＭＧ－２００Ｂ按呼叫鍵，主機振鈴（ＭＧ－２０１Ａ１）

響鈴，主機號碼之燈號亮起（如主機無接應燈號自動慢慢熄滅），拿起ＭＧ－２０１

Ａ１之話筒，按下主機燈亮之號碼即可對講通話，對講完畢後掛回ＭＧ－２０１Ａ１

話筒，主機上之號碼燈熄滅回復待機狀態．

７. 主機呼叫分機：拿起ＭＧ－２０１Ａ１話筒，按下主機ＭＧ－２０１之號碼鍵，再按

ＭＧ－２０１Ａ１上呼叫鍵，分機振鈴（ＭＧ－２００Ｂ）響鈴，分機拿起話筒即可

對講通話．                                                        2005940715製

# Text boxes

TEL  電源                 P1  P2

MG-201主機

TEL  電源                 P1  P2

MG-201主機

MG-201A1

ML-200

整

流

器

ＡＣ

ＥＬ

ＰＴ

管

理

台

MG

201

主機

對

講

機

對

講

機

對

講

機